## Slide 1
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Cours
Thermodynamique
Filière CPI2
Session S3

## Slide 2
Vocabulaires thermodynamiques, statique des fluides
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 3
Introduction & généralités
La Themodynamique et la Thermique
La thermodynamique permet de prévoir la quantité totale d’énergie qu’un système doit échanger avec l’extérieur pour passer d’un état d’équilibre à un autre.
La thermique (ou thermocinétique) se propose de décrire quantitativement (dans l’espace et dans le temps) l’évolution des grandeurs caractéristiques d’un système, en particulier la température, entre l’état d’équilibre initial et l’état d’équilibre final.
Grandeurs physiques fondamentales en thermique
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 4
Objectifs
L’un des objectifs essentiels de la thermodynamique, à l’origine, est d’étudier les machines thermiques (le réfrigérateur, la voiture, le train, la centrale électrique, ...) ce qui est aussi l’objectif de ce cours.
Prévoir l’évolution d’un système:
peut il évoluer?
Si oui: Quels sont les échanges d’énergie associés?
Quel est l’état final d’un système
Introduction & généralités
Objectifs
Objectifs généraux
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 5
Objectifs
Le but de la thermodynamique est de caractériser l’état du système. On souhaite décrire du point de vue thermodynamique les propriétés du système à l’instant t. Par exemple, on souhaite connaître la température, la pression, l’énergie et le volume du système. Néanmoins, toutes ces informations ne sont pas nécessaire puisque certaines dépendent des autres : elles sont redondantes. L’idée est donc de définir des variables nécessaires et suffisantes pour complètement décrire l’état du système
Introduction & généralités
Objectifs
Objectifs spécifiques
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 6
Objectifs:
Introduction & généralités
Objectifs
domaines d’applications: Cycle de Beau de ROCHAS.
Cycle quatre temps à allumage commandé
1: admission
2: compression
3: combustion
4: échappement
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 7
Plan du cours
Séance | Contenu
1,2 | Introduction et généralités Grandeurs thermodynamiques. Calcul d’incertitudes
3,4 | Vocabulaire de la thermodynamique
4,5 | Statique des fluides
6 | Khôle
7,8,9 | Le premier principe de la thermodynamique
10 | Contrôle N1
11,12 | Gazs parfaits et applications sous forme de travaux dirigés
13,14,15 | Le deuxième principe de la thermodynamique
16 | Khôle
17 | Contrôle N2
Introduction & généralités
Plan du cours
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 8
Deux heures de cours magistral par semaine.
De nombreux exemples seront faits en classe pour permettre aux étudiants de bien assimiler la théorie et les techniques présentées au cours.
Deux heures seront consacrées à l’analyse de problèmes et d’applications pertinentes. L’étudiant est alors en mesure d’évaluer objectivement son degré d’acquisition des connaissances et d’y apporter les correctifs appropriés.
STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
Introduction & généralités
Stratégies pédagogiques
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 9
Examens partiaux: 25%
Devoirs et TP: 15% (en groupe)
Participations: 5%
Examen final: 55%
évaluations
Introduction & généralités
Évaluations
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 10
Introduction & généralités
Sources documentaires
Pré-requis
Notion de fonction de plusieurs variables et de dérivées partielles.
Sonntag, Borgnakke, Van Wylen, « Fundamentals of Thermodynamics », fifth edition, JOHN WILEY & SON
J.N. Foussard,E. Julien et S. Mathé, Thermodynamique - Bases et applications (2èmeédition), Dunod, 2010, ISBN : 978-2-10-053078-6.
Références
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 11
Systèmes thermodynamiques
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Système+environnement=univers
Système ouvert
Système fermé
Système isolé
Concepts de base
Système : ensemble réel ou imaginaire délimité par une surface à travers laquelle se font les échanges.
Système fermé : contraire de système ouvert. Il n’échange pas de matière (mais il peut échanger de l’énergie).
Système isolé : n’échange pas d’énergie avec l’extérieur. Il est le plus souvent fermé.
Système ouvert. Il échange de matière et de l’énergie.

## Slide 12
Types de systèmes:
Système fermé
Pas de transfert de matière avec l’extérieur
Système ouvert
échange de chaleur, travail, matière avec le milieu extérieur
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 13
Système isolé
Pas de transfert de chaleur, travail, matière
Système diathermique
Pas de transfert de travail et de matière avec l’extérieur
Types de systèmes:
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)

## Slide 14
Systèmes thermodynamiques
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Système+environnement=univers
Concepts de base
Système : ensemble réel ou imaginaire délimité par une surface à travers laquelle se font les échanges.
Système diathermique
Système adiabatique
Paroi adiabatique : imperméable à l’échange de chaleur.
Paroi diatherme : perméable à l’échange de chaleur

## Slide 15
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformation adiabatique : pas d’échange de chaleur avec l’extérieur.
Transformation isotherme : pas de changement de température.
Transformation isobare : pas de changement de pression.
Transformation isochore : pas de changement de volume.
Paroi adiabatique : imperméable à l’échange de chaleur.
Paroi diatherme : perméable à l’échange de chaleur
Etat d’équilibre : etat vers lequel le système tend à aller (ou à revenir).
Variable d’état : grandeur macroscopique définissant l’état du système (P, V, T, n … ).
Systèmes thermodynamiques
Concepts de base

## Slide 16
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Corps pur : un corps pur est constitué d’un seul type de molécule
Corps simple : un corps simple est constitué d’un seul type d’atome
Corps composé : un corps composé est constitué de plusieurs corps purs et/ou simples.
Conditions standards : pression de 1 bar; concentration de 1 mol L-1
Systèmes thermodynamiques
Concepts de base

## Slide 17
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Variable d’état : grandeur macroscopique définissant l’état du système (P, V, T, n … ).
Variables d’états
Définitions
Décrire l’ état d’un système macroscopique Σ, c’est définir le nombre suffisant de paramètres mesurables pour rendre compte de façon unique et minimale ce macro état donné.
La température, la pression, le volume et la quantité de matière sont les variables d’état les plus couramment nécessaires.
État thermodynamique:
  Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)

## Slide 18
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Variables d’états
Définitions
Variables thermodynamiques et unités
T en K
P en Pa (SI) ou en bar ou en atm ou en torr
    1 atm=101325 pa, 1 bar= 105 pa, 1 torr=1/760 atm
V en m3 (SI) ou en l
    1 l =1 dm3=10-3 m3
n en mol/m3 ou mol/l
énergie: en j ou kj/mol ou kcal/mol ou l.atm ou ev …
r = na kb en j.k-1.mol-1 ou l.atm.k-1.mol-1
    R=8,31451 J.K-1.mol-1 =8,20578x10-2 l.atm.K-1.mol-1

## Slide 19
On dit d'une grandeur qu'elle est une grandeur d'état si, lors d'une transformation de l'état initial A à l'état final B, sa variation est indépendante du chemin parcouru pour aller de l'état A vers l'état B.
Etat d’un système
B. Grandeurs physiques (d'état)
Ep?
Mais pas la distance parcourue

## Slide 20
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Variables d’états
Extensivité et intensivité
État thermodynamique:
  Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)
  Équation d’état =équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n
  (ex: PV=nRT)

## Slide 21
Grandeurs physiques
Grandeurs intensives:
Ne dépendent pas de quantité de matière: ≠ f(n). Définies en chaque point d’un système
T, p, pi, xi (fraction molaire), ,  (potentiel chimique)
Grandeurs extensives:
Proportionnelles à la quantité de la matière. Définies pour l’ensemble du système.
Si un système est divisé en i sous systèmes, la grandeur extensive est la somme des grandeurs de ses sous systèmes: X = ∑xi
Grandeurs molaires:
masse molaire
volume molaire
m, V, n, U (énergie interne),
F (énergie de Helmholtz),
H (enthalpie), G (énergie de Gibbs), S (entropie)
m = ∑mi; V = ∑vi; n = ∑ni
Notes: Grandeurs intensives: Lorsqu'on fait l'addition de deux systèmes identiques, certaines variables comme la température ou les concentrations ne vont pas varier, ce sont les variables intensives .

## Slide 22
État thermodynamique:
  Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)
  Équation d’état =équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n
  (ex: PV=nRT)
  Fonction d’état: Propriété du système ne dépendant que de son état actuel, pas de son histoire.

## Slide 23
Fonctions d’état vs. fonctions de passage:
Fonction d’état: Les équations d’état sont les relations qui existent entre ces paramètres.
P=f (T, V)
    Ex: E(T,V,n), P, V, n, H(P,T,n), S(T,V,n)
    Fonction d’état extensive: dépend de n
    Fonction d’état intensive: indépendant de n
  Fonction de passage: dépend de l’histoire, du déroulement d’un processus (du chemin suivi)
    Ex: W (travail), q (chaleur)

## Slide 24
Processus: chemin suivi dans une transformation
  Cyclique: état final=état initial
  Isotherme: T = constante
  Isobare: P = constante
  Isochore: V= constante
  Adiabatique: q=0

## Slide 25
C. Notion d’une phase
une phase est un milieu dans lequel les paramètres varient de manière continue.
À l'équilibre, un corps pur ne peut être que dans une phase donnée.
gaz
Liquide
Solide
Différentes formes cristallisées
Phases (Etat de matière)
d’un corps pur

## Slide 26
Phase discontinue est un ensemble de substances qui possèdent les même propriétés thermodynamiques et la même composition.
Par exemple: émulsion
Phase continue est une partie du système qui est séparée des autres partie du système mécaniquement par des surfaces de séparation.
Par exemple:

## Slide 27
Mélange de corps purs
Un mélange de deux poudres (deux phases solides différentes)
un mélange liquide-gaz (aérosol),
un mélange liquide-liquide (émulsion)
Diagramme de phase une « carte » des phases, c'est-à-dire la phase dans laquelle est le système pour des conditions données (pression, température, composition).

## Slide 28
Système homogène contient une seule phase (gaz, liquides miscibles, solide)
Système hétérogène contient plusieurs phases (liquides non miscibles, plusieurs solides)

## Slide 29
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Variables d’états
Equation d’état et représentation
Un ensemble complet de paramètre thermodynamique est suffisant pour définir l’état du système. Les équations d’état sont les relations qui existent entre ces paramètres.
P=f (T, V)
Par exemple : Pour un échantillon de gaz parfait contenant n moles, la connaissance de P et V est suffisante pour décrire le système. En effet la température est déduite de l’équation d’état caractéristique des gaz parfaits :
PV=n R T = n N AkBT pour une mole de gaz
N A est le nombre d’Avogadro ( = 6.02 10 23 entités élémentaires / mole)
kB est la constante de Boltzmann
R = NkB la constante des gaz parfaits.

## Slide 30
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Variables d’états
Equation d’état et représentation
On est alors en mesure de connaître par exemple la variation infinitésimale de P à partir des variations infinitésimales de T et de V :
Formule mathématique pour une fonction à deux variables f(x,y):
Un système se trouve à l’état d’équilibre s’il n’évolue plus, c’est à dire si il n’y a plus de transfert d’énergie entre lui et le milieu extérieur.

## Slide 31
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Un système peut subir des transformations qui l’amène d’un état initial caractérisé par des variables d’état ou coordonnées thermodynamiques ( Pi, Vi, Ti ….) à un autre état final caractérisé par d’autres variables d’état ou coordonnées thermodynamiques (Pf, Vf, Tf ….) , il va alors passer d’un état initial vers un état final en passant par des états intermédiaires plus ou moins bien définis.
Lors de ce changement d’état ou transformation thermodynamique des échanges d’énergies ont lieu entre le système et le milieu extérieur. Au cours d’une transformation, un système passe par une suite d’états intermédiaires entre l’état initial et l’état final.

## Slide 32
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Si on est capable de caractériser une suite d’états entre un état initial et un état final, on définit le chemin que suit le système au cours de la transformation. Une même transformation peut être réalisée suivant différents chemins ;
Si ces deux états, initial et final sont infiniment voisins, c’est à dire que les coordonnées thermodynamiques du système ne diffèrent que par une quantité infiniment petite, on dit que la transformation est infinitésimale ou élémentaire.
Si le système se trouve dans un état final identique à l’état initial, la transformation est dite cyclique.

## Slide 33
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Transformations quasi-statiques
Une transformation quasi-statique est une transformation lente, composée d’une suite continue d’états d’équilibre infiniment voisins, allant de l’état initial à l’état final. L’équilibre mécanique et thermique à chaque instant t de la transformation entre un fluide (de pression P et de température T à l’instant t) et le milieu extérieur (de pression Pe et de température Te à l’instant t) impose : P = Pe au niveau de toute paroi mobile et T = Te au niveau la paroi, c'est-à-dire que la transformation est très lente, pratiquement statique et que l’on peut considérer qu’à chaque instant on a un équilibre entre le système et le milieu extérieur.

## Slide 34
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Transformations réversible ou irréversible
Les transformations thermodynamiques peuvent être réversibles ou irréversibles.
Pour être réversible, il faut, condition nécessaire mais non suffisante, que la transformation soit infiniment lente. Elle sera alors formée d’une suite d’états d’équilibre. Toute transformation réversible est quasi-statique. Par contre l’inverse n’est pas vrai.
Ces transformations réversibles ne sont pas réelles, mais c’est le cas idéal pour les calculs en thermodynamique.
Une transformation irréversible se traduit par une brusque rupture d’un état d’équilibre initial. Il n’est alors pas possible de définir la température T et la pression P du système à chaque instant. On ne connaît précisément que leurs valeurs dans l’état initial et final.

## Slide 35
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Une transformation réversible est obtenue en faisant varier très lentement (imperceptiblement) l’une au moins des variables d’état (P, V, T). Il s’agit d’une transformation quasi-statique.
L’équation d’état (principe zéro) est vérifiée à tout moment car on se trouve toujours à l’équilibre (en fait, on ne s’en écarte qu’imperceptiblement) .
Une transformation est irréversible dans tout autre cas.
Fonctions d’état
Une fonction (F) est une fonction d’état si la valeur qu’elle prend pour un système défini par ses variables d’état (P, V,T) dépend uniquement des valeurs de ces variables d’état et non du chemin suivi pour y arriver.
F1(P1,V1,T1)
F2(P2,V2,T2)
Parcours a
Parcours a

## Slide 36
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Quelques transformations particulières
– isobare | la pression du système P reste constante lors de la transformation.
– isotherme | la température du système T reste constante lors de la transformation
– monotherme | les échanges de chaleur ont lieu avec un thermostat à température extérieure constante, Te.
– isochore | le volume du système reste constant lors de la transformation (parois indéformables).
- adiabatique | le système n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.
- cyclique | l’état final coïncide avec l’état initial.
-polytropique | Transformation réelle, intermédiaire entre l’isotherme et l’adiabatique.

## Slide 37
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Transformations
Transformations thermodynamiques
Quelques transformations particulières

## Slide 38
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
Soit du(x,y) une différentielle totale exacte des deux variables x,y ; on a alors :
avec
Cette condition est nécessaire pour que du soit une différentielle totale exacte ( d.t.e ) : C'est-à-dire :
et

## Slide 39
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
Et dans ce cas on pourra écrire :
Si on considère une différentielle du(x,y,z) de trois variables ( x, y, z ) ;
si du est une d.t.e alors :
Et dans ce cas, on pourra écrire :

## Slide 40
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
Si f(x,y,z) = 0, alors df = 0 :
On peut d’ailleurs toujours écrire une fonction sous cette forme, exemple PV = nRT d’où PV - nRT = 0 ; c'est-à-dire f (P,V,n ,T) = 0, on en déduit que :
On remplace le dy de la formule ( 1 ) par son expression de la formule (2) et on obtient :
(1)
(2)

## Slide 41
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
On développe, on réduit et on obtient :
On en déduit alors que chaque coefficient placé devant dx et dy doit être nul et on obtient :
(3)

## Slide 42
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
( 5 )
( 6 )
A partir de l’équation ( 5 ) ; on obtient :
ou

## Slide 43
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
A partir de l’équation ( 6 ) ; on obtient :
D’où :

## Slide 44
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Rappels mathématiques
On peut appliquer cette formule en thermodynamique, les trois variables x, y, z sont P,V et T : pression , volume et température, on obtient alors :

## Slide 45
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Les coefficients thermoélastiques
L’équation d’état d’un gaz permet de connaitre les propriétés de ce gaz, mais la détermination d’une équation d’état pour un gaz donné, dans des conditions précises de température et de pression n’est pas toujours facile, pour connaitre les propriétés d’un gaz on définit alors un certain nombre de coefficients appelés coefficients élastiques ou thermoélastiques.

## Slide 46
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Le coefficient de dilatation volumique isobare α
[α] = θ-1 dimension de α : inverse d’une température ; unité : Kelvin-1
Ce coefficient représente la variation relative de volume résultant d’une variation de température à pression constante.

## Slide 47
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Le coefficient de compression isochore β
[β] = θ-1 dimension de β: inverse d’une température ; unité : Kelvin-1
Ce coefficient représente la variation relative de pression résultant d’une variation de température à volume constant.

## Slide 48
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Le coefficient de compressibilité isotherme χT
Le coefficient χT est positif.
[χT ] a la dimension de l’inverse d’une pression ;
unité : Pascal-1
Ce coefficient représente la variation relative de volume résultant d’une variation de pression à température constante.

## Slide 49
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Coefficients thermo-élastiques
Les coefficients thermoélastiques sont liés par la relation :
Ceci se démontre facilement en utilisant la relation mathématique des trois dérivées partielles en remplaçant x, y, z par P, V et T.

## Slide 50
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
État thermodynamique:
  -Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)
Variables thermodynamiques et unités
T en K
P en Pa (SI) ou en bar ou en atm ou en Torr
    1 atm=101325 Pa, 1 bar= 105 Pa, 1 Torr=1/760 atm
V en m3 (SI) ou en l
    1 l =1 dm3=10-3 m3
n en mol/m3 ou mol/l
Énergie: en J ou kJ/mol ou kcal/mol ou l.atm ou eV …
R = NA kB en J.K-1.mol-1 ou l.atm.K-1.mol-1
    R=8,31451 J.K-1.mol-1 =8,20578x10-2 l.atm.K-1.mol-1

## Slide 51
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
État thermodynamique:
  Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)
  Équation d’état =équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n
  (ex: PV=nRT)

## Slide 52
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Équations d’état d’un gaz
gaz parfait
gaz de van der Waals

## Slide 53
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Équations d’état d’un gaz
gaz parfait
gaz de van der Waals
Paramètres de VdW

## Slide 54
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Coefficients de Van der Waals

## Slide 55
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Concepts de base
État thermodynamique:
  Spécifié par variables d’état: T, P, V, n (n=composition)
  Équation d’état =équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n
  (ex: PV=nRT)
  Fonction d’état: Propriété du système ne dépendant que de son état actuel, pas de son histoire.

## Slide 56
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Concepts de base
Fonctions d’état vs. fonctions de passage:
  Fonction d’état:
    Ex: E(T,V,n), P, V, n, H(P,T,n), S(T,V,n)
    Fonction d’état extensive: dépend de n
    Fonction d’état intensive: indépendant de n
  Fonction de passage: dépend de l’histoire, du déroulement d’un processus (du chemin suivi)
    Ex: W (travail), q (chaleur)

## Slide 57
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Concepts de base
Concepts de base
Processus: chemin suivi dans une transformation
  Cyclique: état final=état initial
  Isotherme: T = constante
  Isobare: P = constante
  Isochore: V= constante
  Adiabatique: q=0

## Slide 58: Travail et chaleur
chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 59: Travail et chaleur
chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés
(déséquilibre de température)
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 60: Travail et chaleur
chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés
(déséquilibre de température)
travail w=énergie échangée via mouvements ordonnés
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 61: Travail et chaleur
chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés
(déséquilibre de température)
(déséquilibre de forces)
travail w=énergie échangée via mouvements ordonnés
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 62: Travail de changement de volume
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 63: Travail de changement de volume
Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 64: Travail de changement de volume
Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 65: Travail de changement de volume
Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 66: Travail de changement de volume
Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 67: Travail de changement de volume
Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston
Pour un déplacement fini Dz
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 68: Travail de changement de volume
Exemple 1: Pex =0
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 69: Travail de changement de volume
Exemple 2: Pex =constante
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur

## Slide 70: Travail de changement de volume
Exemple 3: Pex =P à T=const
pour un gaz parfait
Thermodynamique M. El Morsli (Ph.D)
Travail et chaleur